Приложение-1

ПНР-2

Лаборатория: «МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ»

Наименование.  Печь для термообработки в защитной атмосфере

- Назначение. Приборов предназначен для проведения термических обработок металла.

2. Возможности. Приборов позволяет проводить термическую обработку в среде защитного газа.

3. Особенности и преимущества. Прибор прост и надежен в эксплуатации. Имеется возможность програмирования цикла термической обработки.

4. Состав (укрупненно). Печь укомплектована программным контроллера Р 300 и ящиком с подачей газа.

5. Общие сведения.

| Обозначение | Nabertherm N 41/H |
| --- | --- |
| Изготовитель | Германия Nabertherm |
| Месторасположение | ауд. 112 л.к. |
| Контактная информация | Зав. кафедрой "Физическое металловедение и физика твердого тела" Корягин Юрий Дмитриевич Тел.: 8(351)267-90-13 |

6. Основные технические характеристики

| Внутренние размеры | 350×500×250 мм (Ш×Г×В) |
| --- | --- |
| Внешние размеры | 840×1160×1320 мм (Ш×Г×В) |
| Мощность: | 15,0 кВт |
| Напряжение сети: | 400 В |
| Tмакс.: | 1280 °C |
| Вес | 260 кг |
| Внутренние размеры ящика | 294×394×197 мм |
| Tмакс. ящика | 1100 °C |

7. Комплектность

| Марка | Кол-во, шт | Инвентарные номера с-по |
| --- | --- | --- |
| Nabertherm N 41/H | 1 | 2040022750 |